ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
установки автоматических шлагбаумов для регулирования въезда/выезда транспортных средств на придомовую территорию многоквартирных домов по адресам:

г. Москва, ул. Панфилова, д. 2, корп. 1-4, ул. Алабяна, д. 12, корп. 1-4.

Установка 2 (Двух) автоматических шлагбаумов «CAME GARD 3750»

(производитель Италия)

## 1.1.  Место размещения шлагбаумов

Установка шлагбаумов осуществляется в проездах между домами по адресам:

Москва, ул. Панфилова, 2 и ул. Алабяна, 12.

шлагбаум

Рис. 1. Схема размещения шлагбаумов

## 1.2.  Тип шлагбаума

Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом. Основные компоненты (см. рис. 3):

А  −  тумба из листовой стали толщиной 2 мм, оцинкованная и окрашенная; дверца с индивидуальным ключом;

В  −  монтажное основание, изготовленное из оцинкованной стали и оснащенное четырьмя анкерными пластинами с крепежными болтами;

С  −  пластина крепления стрелы из оцинкованной стали, позволяющая быстро и надежно закрепить стрелу;

D  −  разблокировка привода с помощью индивидуального ключа;

E  −  двигатель постоянного тока 24В; самоблокирующийся редуктор с литым под давлением алюминиевым корпусом; привод с червячным редуктором с постоянной консистентной смазкой; вращающиеся детали, оснащенные подшипниками со смазкой;

F   −  балансировочная пружина;

G  −  встроенные механические упоры;

H  −  микровыключатели замедления;

I    −  блок управления.

Рис.3. Основные компоненты

Состав комплекта:

- тумба шлагбаума с приводом и блоком управления (класс защиты IP54);

- стрела круглая алюминиевая 4 м;

- наклейки светоотражающие на стрелу (24шт.);

- фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные (дальность 10 м);

- стойка для фотоэлементов (h=0,5);

- радиоприемник встраиваемый;

- брелок-передатчик 1-но канальный ;

- обогреватель для шлагбаума;

- блок GSM для управления приводом через телефон;

- блок питания на 1,5А (12В) для GSM-модуля.

## 1.3.  Габаритные размеры

Рис. 4. Габаритные размеры

## 1.4.  Внешний вид шлагбаума

Рис. 5. Внешний вид шлагбаума

## 1.5.  Технические характеристики шлагбаума

## 1.6.  Эксплуатация  шлагбаумов

## 1.6.1.  Система управления и безопасности шлагбаумов

Система управления и безопасности каждого шлагбаума включает в себя:

- радиоприемник;

- пульт дистанционного управления (брелоки), находящиеся в личном пользовании жителей;

- ключ для разблокировки, который используется  в случае отключения электроэнергии для разблокировки стрелы и поднятия ее в вертикальное положение, (должен храниться  в диспетчерской ДЭЗ или у ответственного лица);

- фотоэлементы безопасности;

- GSM блок управления, позволяющий открывать шлагбаум  со стационарных городских и/или мобильных телефонов путем совершения бесплатного  звонка на заявленный номер;

- блок управления для удаленной диспетчеризации;

- вызывную панель диспетчера;

- камеру видеонаблюдения;

- блок бесперебойно питания.

Система управления и безопасности шлагбаумов позволяет управлять движением стрелы шлагбаума с помощью:

- радиосигнала от пультов дистанционного управления (брелоков), которые находятся в личном пользовании жителей и каждым из которых можно открыть любой из 2-х установленных шлагбаумов;

- GSM блока управления, позволяющего открывать шлагбаум со стационарных городских и/или мобильных телефонов путем совершения бесплатного звонка на заявленный номер, (закрытие шлагбаума осуществляется посредством настройки режима автоматического закрывания стрелы);

- блока управления для удаленной диспетчеризации.

Защита от падения стрелы в зоне проезда осуществляется посредством датчиков безопасности (фотоэлементов), которые срабатывают в случае нахождения в зоне проезда какого-либо препятствия.

1.6.2.  Условия въезда на огороженную территорию

1.6.2.1. Жители для въезда на огороженную придомовую территорию и выезда используют индивидуальные (именные) пульты либо управляют открытием шлагбаума с помощью звонков с мобильных или стационарных телефонов на определенные городские телефонные номера, закрепленные за каждым из шлагбаумов. Тарификации данных звонков не происходит, управление с помощью телефона бесплатно.

1.6.2.2. Въезд на огороженную территорию автотранспорта, принадлежащего экстренным службам (Постановление Правительства Москвы №428), машин коммунальных служб, такси и служб доставки осуществляется с вызывной панели путем нажатия кнопки (клавиши). В данном случае сигнал поступает дежурному диспетчеру, который принимает решение об открытии шлагбаума. Выезд указанного и любого иного автотранспорта беспрепятственно осуществляется при нажатии кнопки на вызывной панели.

1.6.2.3. Въезд на личном автотранспорте граждан, не являющихся жителями домов, находящихся на огороженной территории (как-то друзей, знакомых, родственников и т.д.), и приехавших к какому-либо жителю, осуществляется непосредственно самим жителем с помощью пульта для открытия шлагбаума либо с помощью звонка на определенный городской телефонный номер, служащий для открытия шлагбаума. Выезд указанного автотранспорта беспрепятственно осуществляется при нажатии кнопки на вызывной панели, либо это осуществляет с помощью пульта или телефонного звонка житель, к которому данный автотранспорт прибыл.

## 1.6.3.  Порядок действий  при отсутствии напряжения

Система управления позволяет поднять стрелу шлагбаума вручную при отключении электропитания с помощью ключа для разблокировки. Использовать данный метод на постоянной основе для управления шлагбаумом запрещено. Он используется для открытия шлагбаума с целью обеспечения проезда только в аварийных случаях. Для этого необходимо произвести разблокировку электропривода. Порядок разблокировки электропривода приведен на рис. 6.

Рис. 6. Разблокировка привода с помощью ключа для разблокировки

1.7.  Диспетчеризация шлагбаумов. Обеспечение круглосуточного проезда на придомовую территорию автотранспортных средств экстренных и коммунальных служб, такси и служб доставки

### 1.7.1.  Основная задача диспетчера

Основной задачей диспетчера в рамках оказания услуг по удаленной диспетчеризации шлагбаумов является открытие шлагбаумов (поднятие стрел шлагбаумов) для проезда на придомовую территорию автотранспортных средств экстренных и коммунальных служб, в т.ч. 01, 02, 03, 04, в круглосуточном режиме. Пропуск социальных и иных такси и автомобилей служб доставки осуществляется на основе дополнительных договоренностей.

### 1.7.2.  Принцип осуществления вызова диспетчера

Звонок на пульт управления диспетчера осуществляется нажатием кнопки на вызывной панели, находящейся рядом со шлагбаумом.

### 1.7.3.  Порядок работы диспетчера

а)    Диспетчер принимает решение об открытии шлагбаума или разъясняет согласованный с жителями порядок въезда на придомовую территорию, в случае если им принимается решение не пропускать автотранспортное средство, не относящееся к категории автотранспортных средств экстренных и коммунальных служб, такси и служб доставки. При принятии решения об открытии шлагбаума диспетчер визуально оценивает ситуацию по картинке с установленной у шлагбаума видеокамеры.

б)    Диспетчер открывает шлагбаум с помощью пульта управления шлагбаумами, передавая сигнал на открытие на блок управления шлагбаума.

### 1.8.  Электропитание шлагбаумов

Шлагбаумы подключаются по электропитанию согласно проектному решению, согласованному с управляющей компанией ГБУ «Жилищник района Сокол», к вводно-распределительным устройствам многоквартирных домов по адресам: Москва, ул. Панфилова, 2 и ул. Алабяна, 12. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется включением соответствующих расходов в счет оплаты жильцами многоквартирных домов электроэнергии за ОДН (общедомовые нужды).

Организация-подрядчик:

| ООО «ЕГДС» 121069, Москва, Бульвар Новинский д. 18, стр. 1, помещение VIII Тел./факс: +7(495) 79-79-683 ИНН/КПП: 7704873879 / 770401001 ОГРН: 5147746071699 р/с: 40702810600010000711 в ОАО ‘СМП БАНК’ г. Москва БИК: 044583503 к/с: 30101810300000000503 Телефон/факс: +7 495 79-79-683 E-mail: info@egdsk.ru http://egdsk.ru/ Генеральный Директор ______________________/Осипов Петр Петрович/ М.П. | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор _________________________/ _____________/ М.П. |